## Slide 1
CALB普通商密▲3年
修订履历 |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 版本 | 变更内容 |  |  |  | 修订人 |  | 修订日期
1 | A0 | 首版发行 |  |  |  | 郭洛庄 |  | 2020/3/13
2 | B0 | 文件格式变更，修改废料打包方式 |  |  |  | 申明明 |  | 2021/11/20
文件发放 |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 发放部门 |  |  |  | 发放班组 |  |  | 发放份数
1 | 计划物流中心-洛阳计划物流部-物流管理部 |  |  |  | 一期L14配送班 |  |  | 1份
2 | 计划物流中心-洛阳计划物流部-物流管理部 |  |  |  | 一期L13配送班 |  |  | 1份
3 | 计划物流中心-洛阳计划物流部-物流管理部 |  |  |  | 二期单体材料班 |  |  | 1份
4 | 计划物流中心-洛阳计划物流部-物流管理部 |  |  |  | 二期集成材料班 |  |  | 1份
文件签审 |  |  |  |  |  |  |  | 
编 写 Prepared by |  |  | 申明明 | 校 对 Corrected by |  |  | 赵清源 | 
标 检 Standardized by |  |  | 杨林 | 审 核Audited by |  |  | 陈明 | 
会 签Countersigned by |  |  | 郭洛庄 | 批 准Approved by |  |  | 宋瑞峰 | 
生效日期： |  |  | 2021-12-3 | 有效期： |  |  | 至下次变更之前 | 
废料回收、退库作业指导书
（ Operation instruction for waste recycling and returning)
页 码： 1/9
版本号：B0
文件编号：LY-DMK-WLSOP095
中航锂电科技有限公司 计划物流中心●洛阳计划物流部

## Slide 2
库房Warehouse | 作业内容Content | 文件编号File NO. | 版本号Rev. | 页码 Page
L13、L14、L16 | 废料回收 退库 | LY-DMK-WLSOP095 | B0 | 2/9
作业流程图 | 
1、作业准备：
1-1、做好个体防护
重要管控点 | 设备、仪器、工装、夹具、系统
作业前佩戴好劳保手套、穿防砸鞋、佩戴防尘口罩 | 手动液压叉车、电动托盘搬运车无异常
废料回收、退库作业指导书
（ Operation instruction for waste recycling and returning ）
作业方法：
配送人员需穿戴防砸鞋、防尘服、防护手套、3M防尘口罩。
作业方法：
检查转运车辆是否有异常，是否随时可以投入到转运工作中。
1、作业准备：
1-2、准备好转运工具及托盘
1作业准备
2废料回收分类
3废料打包整理
4废料转运
5废料称重交接
6退库制单

## Slide 3
库房Warehouse | 作业内容Content | 文件编号File NO. | 版本号Rev. | 页码 Page
L13、L14、L16 | 废料回收 退库 | LY-DMK-WLSOP095 | B0 | 3/9
作业流程图 | 
2、废料分类
2-1、将废料按种类区分
重要管控点 | 设备、仪器、工装、夹具、系统
作业前佩戴好劳保手套、穿防砸鞋、佩戴防尘口罩 | 
废料分类回收，禁止混放 | 
废料回收、退库作业指导书
Operation instruction for waste recycling and returning ）
2、废料打包：
2-2、将废料放至托盘进行回收
1作业准备
2废料回收分类
3废料打包整理
4废料转运
5废料称重交接
6退库制单
作业方法：
分别到现场各工序废料存放区将各工序废料进行分类回收。
作业方法：
将废料按照种类分类放置在不同的托盘上，每个托盘上只能放置一种废料，不得混放。

## Slide 4
库房Warehouse | 作业内容Content | 文件编号File NO. | 版本号Rev. | 页码 Page
L13、L14、L16 | 废料回收 退库 | LY-DMK-WLSOP095 | B0 | 4/9
作业流程图 | 
3、废料打包整理
3-1、使用缠绕膜将废料进行缠绕打包
重要管控点 | 设备、仪器、工装、夹具、系统
作业前佩戴好劳保手套、穿防砸鞋、佩戴防尘口罩 | 
须打包牢固，吨包袋打包须将袋口扎紧 | 
废料回收、退库作业指导书
（ Operation instruction for waste recycling and returning ）
作业方法：
将分类放置的每托废料进行码放，放置几包后用缠绕膜将其四周固定，避免滑落，一边放置，一边用缠绕膜打包固定，每托放置完后，再将顶部封顶，保证整托废料打包紧固。吨包袋打包的须将袋口扎紧。
1作业准备
2废料回收分类
3废料打包整理
4废料转运
5废料称重交接
6退库制单

## Slide 5
库房Warehouse | 作业内容Content | 文件编号File NO. | 版本号Rev. | 页码 Page
L13、L14、L16 | 废料回收 退库 | LY-DMK-WLSOP095 | A1 | 5/9
作业流程图 | 
4、废料转运
4-1、转运至指定地点
重要管控点 | 设备、仪器、工装、夹具、系统
作业前佩戴好劳保手套、穿防砸鞋、佩戴防尘口罩 | 
转运过程中车辆须匀速行驶 | 
废料回收、退库作业指导书
（ Operation instruction for waste recycling and returning ）
作业方法：
将打包后的废料进行转运，依次转运至废料回收交接区，通知库管员联系叉车进行回收。
1作业准备
2废料回收分类
3废料打包整理
4废料转运
5废料称重交接
6退库制单

## Slide 6
库房Warehouse | 作业内容Content | 文件编号File NO. | 版本号Rev. | 页码 Page
L13、L14、L16 | 废料回收 退库 | LY-DMK-WLSOP095 | A1 | 6/9
作业流程图 | 
5.称重
5-1.将废料进行称重
重要管控点 | 设备、仪器、工装、夹具、系统
作业前佩戴好劳保手套、穿防砸鞋、佩戴防尘口罩 | 
液压称重车须在校检有效期内 | 
废料回收、退库作业指导书
Operation instruction for waste recycling and returning ）
作业方法：
配送人员、废旧物资管理员、废料回收商，共同对每托废料进行称重。
1作业准备
2废料回收分类
3废料打包整理
4废料转运
5废料称重交接
6退库制单
作业方法：
将称重数据登记在《废料交接记录表》上，配送人员、废旧物资库管员、废料回收商三方核对记录数据后，进行签字确认。
5.交接
5-2.双方确认签字

## Slide 7
库房Warehouse | 作业内容Content | 文件编号File NO. | 版本号Rev. | 页码 Page
L13、L14、L16 | 废料回收 退库 | LY-DMK-WLSOP095 | B0 | 7/9
作业流程图 | 
6.退库制单
6-1.出具废料退库单
重要管控点 | 设备、仪器、工装、夹具、系统
数量须核对准确 | 
废料回收、退库作业指导书
（ Operation instruction for waste recycling and returning ）
作业方法：
库管员将称重数量传递至车间制单人处，由车间制单人出具废料退库单，并将单号传递至库管员处，库管员核对数量后进行过账。
1作业准备
2废料回收分类
3废料打包整理
4废料转运
5废料称重交接
6退库制单
6.退库制单
6-2.SAP过账

## Slide 8
序号 | 表单编号 | 表单名称 | 版本
1 | LY-DMK-WLSOP095.01 | 废料交接表 | B0
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
附带表单：
页 码： 10/10
文件编号：LY-DMK-WLSOP095
废料回收、退库作业指导书
Operation instruction for waste recycling and returning ）
版本号：B0
页 码： 9/9

## Slide 9
废料交接记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 时间 | 班组名称 | 物料名称 | 物料状态 | 数量 | 单位 | 交接人 | 接收人 | 备注
备注： |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表单编号：LY-DMK-WLSOP095.01
版本号：B0